## Slide 1
Viszgaremek
Katona Dominik Tóth Ádám
Bemutatkozás

## Slide 2
Bemutatkozás
Viszgaremek
By Chambr & Adam
Projektünk célja a GLS futárszolgálat hálózatának valósághű modellezése és replikálása. A rendszer tervezése során a GLS logisztikai működését vettük alapul, különös figyelmet fordítva a hálózati struktúrára. Megoldásunk célja egy stabil, valós környezetet hűen tükröző hálózati modell létrehozása.

## Slide 3
Eszközök
4db Router
3db Switch
2db Laptop
2db FPR 1010 ASA
1db AiroNet 1000 AP

## Slide 4
Projektszervezés
Katona Dominik | Tóth Ádám
Dokumentáció | Alkalmazás
PPT | Packet Tracer
VLSM | Fizikai eszközök konfigurálása
Weboldal | Szerverek

## Slide 5
1
Modern Grafikus Felület
Felhasználóbarát GUI a Cisco eszközök egyszerű kezeléséhez - konfiguráció és monitoring egy helyen.
2
Csapat Szinkronizáció
Projektek valós idejű szinkronizálása csapattagok között - közös munkavégzés azonos hálózati konfigurációkon.
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 6
1
Modern Grafikus Felület
Felhasználóbarát GUI a Cisco eszközök egyszerű kezeléséhez - konfiguráció és monitoring egy helyen.
2
Csapat Szinkronizáció
Projektek valós idejű szinkronizálása csapattagok között - közös munkavégzés azonos hálózati konfigurációkon.
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 7
1
Modern Grafikus Felület
Felhasználóbarát GUI a Cisco eszközök egyszerű kezeléséhez - konfiguráció és monitoring egy helyen.
2
Csapat Szinkronizáció
Projektek valós idejű szinkronizálása csapattagok között - közös munkavégzés azonos hálózati konfigurációkon.
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 8
1
Modern Grafikus Felület
Felhasználóbarát GUI a Cisco eszközök egyszerű kezeléséhez - konfiguráció és monitoring egy helyen.
2
Csapat Szinkronizáció
Projektek valós idejű szinkronizálása csapattagok között - közös munkavégzés azonos hálózati konfigurációkon.
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 9
1
Modern Grafikus Felület
2
Csapat Szinkronizáció
Projektek valós idejű szinkronizálása csapattagok között - közös munkavégzés azonos hálózati konfigurációkon.
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 10
1
Modern Grafikus Felület
2
Csapat Szinkronizáció
Projektek valós idejű szinkronizálása csapattagok között - közös munkavégzés azonos hálózati konfigurációkon.
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 11
1
Modern Grafikus Felület
2
Csapat Szinkronizáció
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 12
1
Modern Grafikus Felület
2
Csapat Szinkronizáció
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
Több projekt párhuzamos kezelése, konfigurációk mentése és visszaállítása egyetlen kattintással.
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Flutter
Python & Netmiko
Dart
RPC
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő

## Slide 13
1
Modern Grafikus Felület
2
Csapat Szinkronizáció
3
Projekt & Konfiguráció Kezelés
4
Technológiai Stack
Frontend: Flutter (cross-platform GUI)
Backend: Python + Netmiko szerver
Saját réteg: Dart → Python parancsfordítás
Kommunikáció: RPC protokoll
Flutter
Python & Netmiko
Dart
RPC
1
Iroda
Emelet tech support
Emelet Programozók
+ Rendszergazda
2
Szerverterem
Publikus & Dolgozói weboldal, Adatbázis, etc…
3
Raktár
Vezeték nélküli hálózat, AAA
4
Csomagpont
IOT
1. Telephely
2. Telephely
3. Telephely
Saját Alkalmazás: Cisco Eszközkezelő
Hálózati Topológia

## Slide 14
Topológia

## Slide 15
Topológia

## Slide 16
IP címzés
Telephely | Eszköz | Interface | IPv4 | IPv6 | Átjáró
Komplex | R1 | G0/0/1 | DHCP | DHCPv6 | DHCP
 |  | G0/0/0.10 | 192.168.10.2/24 | 2001:DB8:30:10::2/64 | -
 |  | G0/0/0.20 | 192.168.20.2/24 | 2001:DB8:30:20::2/64 | -
 |  | G0/0/0.88 | 192.168.88.1/27 | 2001:DB8:30:88::1/64 | -
 |  | G0/0/0.99 | 192.168.99.2/24 | 2001:DB8:30:99::2/64 | -
 |  | Tunnel 0 | 10.0.1.1/30 | - | -
 |  | Tunnel 1 | 10.0.2.1/30 | - | -
 | R2 | G0/0/1 | DHCP | DHCPv6 | DHCP
 |  | G0/0/0.10 | 192.168.10.3/24 | 2001:DB8:30:10::3/64 | -
 |  | G0/0/0.20 | 192.168.20.3/24 | 2001:DB8:30:20::3/64 | -
 |  | G0/0/0.88 | 192.168.88.2/27 | 2001:DB8:30:88::2/64 | -
 |  | G0/0/0.99 | 192.168.99.3/24 | 2001:DB8:30:99::3/64 | -
 | Asa1 | VLAN 88 | 192.168.88.3/27 | 2001:DB8:30:88::3/64 | 192.168.88.1
 | Asa2 | VLAN 88 | 192.168.88.4/27 | 2001:DB8:30:88::4/64 | 192.168.88.1
 | Sw1 | VLAN 88 | 192.168.88.5/27 | 2001:DB8:30:88::5/64 | 192.168.88.1
 | Sw2 | VLAN 88 | 192.168.88.6/27 | 2001:DB8:30:88::6/64 | 192.168.88.1
 | WServer | Ethernet | 192.168.99.254/24 | 2001:DB8:30:99::254/64 | 192.168.99.1
 | PC1 | Ethernet | DHCP | DHCPv6 | DHCP
 | Telefon | Wifi | DHCP | DHCPv6 | DHCP
Szerverek | R3 | G0/0/1 | DHCP | DHCPv6 | DHCP
 |  | G0/0/0 | 192.168.199.1/24 | 2001:DB8:30:199::1/64 | -
 |  | Tunnel 0 | 10.0.1.2/30 | - | -
 | S3 | VLAN 88 | 192.168.88.7/27 | 2001:DB8:30:88::7/64 | 192.168.88.1
 | LServer | Ethernet | 192.168.199.253/24 | 2001:DB8:30:199::253/64 | 192.168.199.1
Raktár | R4 | G0/0/0 | DHCP | DHCPv6 | DHCP
 |  | G0/0/1 | 192.168.32.1 | 2001:DB8:30:32::1/64 | -
 |  | Tunnel 1 | 10.0.2.2 | - | -
 | AP | Ethernet | 192.168.32.101 | 2001:DB8:30:32::101/64 | 192.168.32.1
Csomagpont | IOT | Ethernet | DHCP | DHCPv6 | DHCP

## Slide 17
Redundancia
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 18
Redundancia
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 19
Routing
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 20
SSH
Vezeték Nélküli Hálózat
todo

## Slide 21
Portsecurity
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 22
VPN
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 23
ASA
Vezeték Nélküli Hálózat
TODO – cisco nyomorék és letilt mindent

## Slide 24
Szerverek
Vezeték Nélküli Hálózat
Laptop 2
Windows Server
VM
Linux Server
VM
Ethernet
USB-C átalakító
1. Telephely
2. Telephely

## Slide 25
Szerverek - AD
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 26
Szerverek – AD – Automata telepítés
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 27
Szerverek - DHCP
Vezeték Nélküli Hálózat
TODO: DHCPv6

## Slide 28
Szerverek - DNS
Vezeték Nélküli Hálózat

## Slide 29
Szerverek - Weboldalak
Vezeték Nélküli Hálózat
TODO: valaki elbaszta az eszköz configokat, nem mutatható a weboldal

## Slide 30
Szerverek - Samba
Vezeték Nélküli Hálózat
TODO: valaki elbaszta az eszköz configokat, nem mutatható a kliens gépen a meghajtó

## Slide 31
Project management - GitHub